Příloha č. 3

Technická specifikace

- Prvky budou zhotoveny z dřevin s přirozenou odolností kat.1 a 2 přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

- Všechny kovové spojovací materiály budou minimálně žárově pokoveny, všechny kovové pohyblivé části z nerezové oceli (závěsy houpaček, řetězy, apod.)

- Sítě budou zhotoveny z lan s ocelovým kordem s vhodným opletem ( dle ČSN EN 1176 )

- Dopadové plochy budou navrženy dle ČSN EN 1176, a které to vyžadují, budou s tlumícím materiálem kačírkem (frakce dle normy ČSN EN 1176).

- Výrobky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými certifikáty